| Wykaz badań do zlecenia nr | nr nadany w laboratorium |
| --- | --- |

Badania osadów ściekowych

| Lp. | Badanie | Norma/metoda badawcza | Zakres | Próbka (zaznaczyć x) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11) | 21) | 31) | 41) | 51) |
| 1 | Sucha masa | PN-EN 12880:2004 | A, R | (0,1 - 99,9) % |  |  |  |  |  |
| 2 | Strata przy prażeniu suchej masy Pozostałość po prażeniu suchej masy (Sucha masa mineralna i organiczna) | PN-EN 12879:2004 | A, R W | (0,1 - 99,9) % |  |  |  |  |  |
| 3 | Zawartość cynku | PN-ISO 11047:2001 Metoda A | A, R | (5,00 - 2500) mg/kg |  |  |  |  |  |
| 4 | Zawartość chromu ogólnego | PN-ISO 11047:2001 Metoda A | A, R | (5,00 - 1000) mg/kg |  |  |  |  |  |
| 5 | Zawartość kadmu | PN-ISO 11047:2001 Metoda A | A, R | (2,00 - 100) mg/kg |  |  |  |  |  |
| 6 | Zawartość niklu | PN-ISO 11047:2001 Metoda A | A, R | (5,00 - 200) mg/kg |  |  |  |  |  |
| 7 | Zawartość miedzi | PN-ISO 11047:2001 Metoda A | A, R | (5,00 - 1000) mg/kg |  |  |  |  |  |
| 8 | Zawartość ołowiu | PN-ISO 11047:2001 Metoda A | A, R | (5,00 - 500) mg/kg |  |  |  |  |  |
| 9 | Zawartość azotu ogólnego Kjeldahla | PB-21/2012 wydanie 1 z dnia 25.06.2012 r. | A, R | (1 - 9) % |  |  |  |  |  |
| 10 | Zawartość fosforu ogólnego | PB-22/2012 wydanie 1 z dnia 25.06.2012 r. | A, R | (0,5 - 4) % |  |  |  |  |  |
| 11 | pH | PN-EN 12176:2004 | A , R,W | 2,0 – 14,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zawartość wapnia | PB-04/2006 wydanie 2 z dnia 01.06.2009 r. | A, R | (1,00 - 50) % |  |  |  |  |  |
| 13 | Zawartość magnezu | PB-04/2006 wydanie 2 z dnia 01.06.2009 r. | A, R | (0,10 - 10) % |  |  |  |  |  |
| 14 | Zawartość rtęci | PB-13/2012 wydanie 1 z dnia 09.01.2009 r. | A, NR | (0,005-20) mg/kg. |  |  |  |  |  |

- zgodnie z punktem pobrania próbki zapisanym w formularzu 02-L

A – metody z zakresu akredytacji laboratorium, nr akredytacji w PCA AB 965

R- metoda referencyjna zgodnie z RMŚ z dnia 6 lutego 2015 r. „w sprawie komunalnych osadów ściekowych” (Dz.U. 2015 poz. 257).

NR – metoda nie  referencyjna zgodnie z RMŚ z dnia 6 lutego 2015 r. „w sprawie komunalnych osadów ściekowych” (Dz.U. 2015 poz. 257), dla metod akredytowanych laboratorium udowodniło pełną równoważność uzyskiwanych wyników.

W - metoda wycofana przez PKN bez zastąpienia

| Badania wymagające podzlecenia (badania których laboratorium SWŚ „Prosna” nie wykonuje -po wcześniejszym uzgodnieniu) |
| --- |
| Badanie | Norma/metoda badawcza |
| Dotyczy nr punktów pobrania |  |
| Wyrażam zgodę na podzlecenie powyższych badań do laboratorium o nr akredytacji AB………….. | Podpis klienta: |

| PODPIS KLIENTA |  | POTWIERDZAM PRZYJĘCIE ZLECENIA DO REALIZACJI | PODPIS KIEROWNIKA LABORATORIUM LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ |
| --- | --- | --- | --- |